Universidad Nacional del Santa		Departamento Académico

### Facultad de Ingeniería			      de Energía y Física

# E.A.P. Ingeniería En Energía

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD

## GUIA DE PRÁCTICA: MEDICIONES ELECTRICAS EN “CA”

- OBJETIVOS:

  - Reconocer las principales características de los instrumentos de mediciones eléctricas.

  - Utilizar correctamente los instrumentos eléctricos y electrónicos de  medidas.

  - Realizar ensayos de medidas eléctricas.

II.	ELEMENTOS A UTILIZAR:

- Un Multimetro Digital Extech. 470.

- Una Pinza Amperimétrica Extech 38394.

- Un Transformador monofásico con múltiples salida: 220 / 55-110-165-220 VAC 60 Hz 500 VA,

- Un juego de lámparas incandescentes: 25 W, 50 W y 100 W

- Un juego de Resistores: 10 KΩ x 10W, 33 KΩ x 10 W, 470Ω x 10W, 510Ω x 10W.

- Un juego de Capacitores: 1,2 μF x 430 VAC, 1,5 μFx 350 VAC, 2,0 μF x 350 VAC.

- Un Jugo de inductores: 1,25 H  40 W  220 VAC 60 HZ.

- Un juego de botoneras de doble golpe.

- Alicate de electricista.

- Un destornillador.

- Conectores varios.

- Una cinta aislante.

## III. 	PROCEDIMIENTOS BASICOS

## 3.1	Reglas de seguridad

## 1.	Revise y estudie el manual o guía del usuario del Multimetro a 			utilizar.

## 2.	Revise y estudie el manual o guía del usuario de la pinza 				Amperimetrica a utilizar.

## 3. 	No debe jugar o perder la intención en el área de prueba.

## 4.	No portar objetos metálicos (Anillos, reloj, etc).

## 5.	No apoyarse en la pared para evitar hacer tierra en caso de 			contacto directo.

6.	Use zapatos dieléctricos o pararse sobre tapetes de dieléctricos.

  - Medición de Tensión (Voltaje) en CA con el Multimetro.

- Existe riesgo de electrocución. Verifique que las puntas de las sondas estén tocando los conectores metálicos de los contactos antes de asumir que no hay voltaje presente.

- No mida voltajes en CA cuando un motor lo encienda y/o apague o viceversa ya que en estos momentos hay picos de voltaje muy altos (transitorios) que puedan dañar al multimetro.

- Fije el selector de funciones en la posición de Tensión (voltaje) (V). Regule o seleccione hasta que indique en la pantalla “AC”.

- Inserte el conector banana negro del cable de sonda en el conector “Jack”  marcado como (COM). Inserte el conector banana rojo del cable de sonda en el conector tipo “JacK” marcado como (V)

- Toque con la punta de la sonda negra  de prueba del lado “neutro” del circuito. Toque con la punta de la sonda roja de prueba del lado de la “Fase” (viva) del circuito.

- Lea el Voltaje en la pantalla.

- Si es necesario regule el rango para mover el punto decimal.

  - Medición de Resistencia con el Multimetro.

    - para evitar una descarga eléctrica. ¡DESCONECTE LA FUENTE DE TENSIÓN! de la unidad o elemento bajo prueba. y ¡DESCARGUE TODOS LOS CAPACITORES! Antes de hacer cualquier medición de resistencia.

    - Fije el selector de funciones en la posición de resistencia (Ω), diodo y continuidad. Regule o seleccione hasta que indique en la pantalla (Ω).

    - Inserte el conector banana negro del cable de sonda en el conector “Jack” negativo (COM). Inserte el conector banana rojo del cable de sonda en el conector tipo “JacK” positivo (Ω)

    - Toque con las puntas del cable negro y cable rojo del instrumento en los  extremos del elemento de prueba.

    - Lea la resistencia en la pantalla.

    - Si es necesario corrija el rango para mover el punto decimal.

  - Verificación de Continuidad con el Multimetro.

- para evitar una descarga eléctrica. ¡DESCONECTE LA FUENTE DE TENSIÓN! de la unidad o elemento bajo prueba. Antes de hacer cualquier verificación de continuidad.

- Fije el selector de funciones en la posición de resistencia (Ω), diodo y continuidad. Regule o seleccione hasta que indique en la pantalla una figura de señal audible.)))

- Inserte el conector banana negro del cable de sonda en el conector “Jack” negativo (COM). Inserte el conector banana rojo del cable de sonda en el conector tipo “JacK” positivo (Ω)

- Toque con las puntas del cable negro y cable rojo del instrumento en los extremos del elemento o al cable que se desea probar.

- Si la resistencia es menor  a 150 Ω, se emitirá una señal audible. Si el circuito está abierto, la pantalla marcara “OL”.

  - Mediciones de Capacitancia con el Multimetro.

- para evitar una descarga eléctrica. ¡DESCONECTE LA FUENTE DE TENSIÓN! de la unidad o elemento bajo prueba. y ¡DESCARGUE TODOS LOS CAPACITORES! Antes de hacer cualquier medición de Capacitancia.

- Fije el selector de funciones en la posición de Capacitancia (--II--).  Regule o seleccione hasta que indique en la pantalla --II--.

- Inserte el conector banana negro del cable de sonda en el conector “Jack” negativo (COM). Inserte el conector banana rojo del cable de sonda en el conector tipo “JacK” positivo (--II--).

- Toque con las puntas del cable negro y cable rojo del instrumento en los extremos del capacitor.

- Lea el valor de capacitancia en la pantalla.

  - Mediciones de Frecuencia con el Multimetro.

- Fije el selector de funciones en la posición de “Hz”.  Regule o seleccione hasta que indique en la pantalla  “Hz”.

- Inserte el conector banana negro del cable de sonda en el conector “Jack” negativo (COM). Inserte el conector banana rojo del cable de sonda en el conector tipo “JacK” positivo “Hz”.

- Toque con las puntas del cable negro y cable rojo del instrumento en el circuito bajo prueba.

- Lea el valor de la Frecuencia en la pantalla.

  - Medición de Corriente AC con la PINZA AMPERIMETRICA.

- Asegure que los alambres de prueba (sonda) este desconectadas de los terminales del medidor antes de tomar mediciones de corriente con la quijada de la tenaza o pinza.

- Fije el selector de funciones en Intensidad de corriente, escala de 600A. regule o seleccione “AC”. Verifique en pantalla.

- Presione el gatillo para abrir la quijada. Encierre completamente un conductor para medir.

- El medidor de tenaza o pinza mostrará la lectura y automaticamente seleccionara la escala apropiada.

## IV. 	MEDICIONES A EFECTUAR

- Configure el multimetro en medición de Voltaje “AC” y compruebe el nivel de tensión de las fases R, S, y T del interruptor trifásico termomágnetico de la mesa de trabajo. Tabule las mediciones.

- Baje el interruptor termomagnetico e Instale el transformador Monofásico de prueba, luego suba el interruptor Termomagnetico y configure el Multimetro y mida las tensiones en las salidas múltiples del secundario. Tabule las mediciones.

- Baje el interruptor termomagnetico y conecte una lámpara incandescente en la primera bobina del secundario del transformador, luego suba el interruptor Termomagnetico. Configure la pinza Amperimetrica  en medición de Intensidad de corriente en “AC” y mida la corriente. Tabule las mediciones y registre las observaciones.

- Repita el paso 3, ahora con dos bobinas en serie del secundario.

- Repita el paso 3, ahora con tres bobinas en serie del secundario.

- Repita el paso 3, ahora con cuatro bobinas en serie del secundario.

- Configure el Multimetro en Medición de frecuencia y mida la frecuencia de cada una de las bobinas de salida del secundario del transformador de pruebas. Tabule las mediciones.

- Baje el interruptor termomagnetico, luego desconecte el transformador de pruebas. Luego de comprobar de que está desconectado totalmente de la fuente de tensión, configure el multimetro en medición de resistencia y mida la resistencia de la bobina primaria y las bobinas secundarias del transformador. Tabule las mediciones.

- Configure el Multimetro en la función de Verificación de “Continuidad” y revise nuevamente los terminales de las bobinas del transformador. También revise la continuidad de un alambre, un cable suelto y una botonera. Registre la observación.

- Configure el multimetro en Medición de Resistencia y mida los juegos de resistencias proporcionadas. Tabule las mediciones.

- Descargue los juegos de Capacitores, mediante un puente entre sus terminales. Luego configure el multimetro en función de medición de capacitancia y mida los Capacitores o condensadores. Tabule las mediciones.

- Algunos Balastros (Inductores), pueden tener factor de potencia alto. Configure el Multimetro en  Verificación de “Continuidad” y verifique la continuidad de la bobina. Registre la observación.

V. 	CUESTIONARIO

  - ¿Para que sirve un Multimetro?

  - ¿Qué tipos de multimetros existen?

  - ¿Qué es un instrumento de bobina móvil?

  - ¿Qué es un instrumento de Hierro móvil?

  - ¿Qué es un instrumento digital y como funcionan?

  - ¿Para que sirve una Pinza amperimetrica y como funciona?

  - Realice los esquemas de conexión de la práctica realizada.

  - Recolectar y tabular los datos de pruebas realizadas en la 	práctica.

  - ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones de la práctica 	realizada?