Universidad Nacional del Santa				Departamento Académico

Facultad de Ingeniería	   	              	     	      de Energía y Física

E.A.P. Ingeniería en Energía

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD

## GUIA DE PRÁCTICA:		EFECTOS DE ELEMENTOS LINEALES R-L-C

## EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

I.-	OBJETIVO

Analizar y verificar en forma experimental el comportamiento de la Tensión (V) y la Intensidad de Corriente (A), debido a la influencia de los elementos lineales como la resistencia eléctrica, lámpara incandescente (R), la bobina inductiva (L) y capacitor (C), en un circuito lineal de corriente alterna, a partir de los datos y observaciones tomados en laboratorio.

II.-	ELEMENTOS A UTILIZAR

-	Un Trasformador con múltiple salida 220 / 55-110-165-220 V AC 60 Hz 500 VA.

- 	Un Multimetro digital

- Una Pinza Amperimétrica digital

- Una Resistencia: Foco de 100 W 220V AC 60 Hz 484 Ω

- Una Inductancia: Balastro de 1,25 H 40W 220 VAC 60 Hz

- Un Capacitor de 5,6 μF 350 V AC 60 Hz ó 3X1,8 μF en ║

- Conectores, puentes varios

- Tres Interruptores simples

III.-	PROCEDIMIENTO

Antes de conectar los instrumentos para hacer una medida, es necesario abrir el interruptor de la fuente y conectar los  instrumentos teniendo cuidado que se encuentre en su rango máximo así este resulte demasiado alto, bajar al rango inmediato inferior y así sucesivamente hasta cumplir una medida con la mayor precisión posible.

3.1	Efectos que produce una bobina de inducción en una lámpara incandescente de un circuito de C.A.

1.-	Abra el Interruptor de la fuente.

2.-	Armar el circuito de la figura 1, adjunto.

Fig. 1

3.-	Conecte el circuito a la salida del transformador en el secundario (220V).

4.-	Cierre el interruptor 1, y abra el interruptor 2.

5.-	Cierre el interruptor de la fuente de Tensión.

6.-	Realice la medición de tensión (V) e intensidad de corriente (A) y observe el brillo de la lámpara.

7.-	Abra el interruptor 1 y cierre el interruptor 2.

8.-	Realice la medición de tensión (V), (VR), (VL) e intensidad de corriente (A) y observe el brillo de la lámpara.

9.-	Abra el interruptor de la fuente de tensión.

3.2	Efectos que produce una bobina de inducción y un condensador actuando juntos o separadamente en una lámpara incandescente de un circuito de C.A.

1.-	Abra el interruptor de la fuente.

2.-	Armar el circuito de la figura 2, adjunto.

Fig. 2

3.-	Conecte el circuito a la salida del transformador en el secundario (220V).

4.-	Cierre el interruptor 1 y abra los interruptores 2 Y 3.

5.-	Cierre el interruptor de la fuente de Tensión.

6.-	Realice la medición de tensión (V), (Vc) e intensidad de corriente (A) y observe el brillo de la lámpara.

7.-	Abra el interruptor 1 y cierre los interruptores 2 y 3.

8.-	Realice la medición de tensión (V), (VR), (VL), (Vc) e intensidad de corriente (A) y observe el brillo de la lámpara.

9.-	Luego abra el interruptor 3.

10.-	Realice la medición de tensión (V), (VR), (VL), (Vc) e intensidad de corriente (A) y observe el brillo de la lámpara.

11.-	Abra el interruptor de la fuente de tensión.

IV.-	CUESTIONARIO

1.-	Hacer el fundamento teórico del experimento propuesto.

2.-	¿Qué sucede cuando actúa solo la resistencia eléctrica?

3.-	Cuando actúa la bobina inductiva ¿aumenta o disminuye la Intensidad de corriente? ¿Que pasa con la tensión? ¿Qué pasa con el nivel de iluminación de la lámpara? explique.

4.-	Cuando actúa el condensador ¿Qué pasa con el nivel de iluminación de la lámpara? ¿Aumenta o disminuye la Intensidad de corriente? ¿Que pasa con la tensión? explique.

5.-	Cuando actúa el condensador, la bobina y la resistencia ¿Qué pasa con el nivel de iluminación de la lámpara? ¿Aumenta o disminuye la Intensidad de corriente? ¿Que pasa con la tensión? explique.

6.-	Determinar la Inducción L y la Capacidad C de los elementos utilizados y compararlos con los teóricos.

7.-	Determinar teóricamente y experimentalmente las resistencias, reactancias inductivas, capacitivas e impedancias de los casos.

8.-	Dar las divergencias de los valores teóricos y  experimentales dando el error absoluto y relativo porcentual con respecto al valor teórico en  forma absoluta.

9-	¿Que discrepancias ha tenido en el experimento enumere las causas de las discrepancias?

10.-	Enumere Ud. las aplicaciones prácticas del método empleado en el experimento.

V.-	CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.-	Darlas en la forma más clara y ordenada posible.

2.-	Dar sus propias observaciones y conclusiones  en forma clara y concisa.

3.-	Dar 6 Conclusiones las más importantes del experimento.

4.-	Las observaciones y conclusiones son de carácter personal.

5.-	Dar 6 recomendaciones.