Universidad Nacional del Santa					Departamento Académico

Facultad de Ingeniería	   	              	     	      	     de Energía y Física

E.A.P. Ingeniería en Energía

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD

GUIA DE PRÁCTICA:		ANALISIS Y MEDIDAS DE LOS ELEMENTOS

LINEALES DE CA

I.-	OBJETIVOS

- Analizar y verificar en forma experimental las características de los resistores. Determinar su resistencia (R) y su clasificación de potencia. Realizar una conexión simple, serie y paralelo.

- Analizar y verificar en forma experimental las características de los Inductores. Determinar su Inductancia (L) y su Reactancia Inductiva (XL). Realizar una conexión simple, serie y paralelo.

- Analizar y verificar en forma experimental las características de los Capacitores. Determinar su Capacitancia (C) y Reactancia Capacitiva (XC). Realizar una conexión simple, serie y paralelo.

II.-	ELEMENTOS A UTILIZAR

- Un Trasformador de múltiple salida: 220 / 55-110-165-220 V AC 60 Hz, 500 VA.

- Un Multimetro digital.

- Una Pinza Amperimétrica.

- Tres Resistencias: 70 Ωx10W, 470Ωx10W y 510Ωx10W

- Tres Inductores: 1.25 Henrios 220V, 40W, 60Hz. c/u.

- Tres Capacitores: 1.2μF 430 VAC, 1.5μF 350 VAC y 2μF 350 VAC.

- Conectores varios

- Un destornillador.

III.-	PROCEDIMIENTO

Antes de conectar los instrumentos para hacer una medida, es necesario abrir el interruptor de la fuente y  conectar los  instrumentos teniendo cuidado que se encuentre en su rango máximo así este resulte demasiado alto, bajar al rango inmediato inferior y así sucesivamente hasta cumplir una medida con la mayor precisión posible.

3.1	Medida Indirecta de la Resistencia Pura

1.-	Armar el circuito de la figura 1, adjunto.

Fig. 1

2.-	Realizar para cada uno de los resistores las mediciones de tensión (V) e intensidad de corriente (A), solo para la primera salida del transformador (55V) y registrarlos en una tabla.

3.-	En el circuito de la figura 1, la resistencia del circuito será:

3.2	Medida Indirecta de la Reactancia Inductiva Pura

1.-	Armar el circuito de la figura 2, adjunto.

Fig. 2

2.-	Realizar para cada uno los inductores las mediciones de tensión (V) e intensidad de corriente (A), para la primera (55V), segunda (110 V), tercera (165 V) y cuarta (220 V) salida del trasformador y registrarlos en una tabla.

3.-	En el circuito de la figura 2, la reactancia inductiva pura del circuito será:

4.-	Calcule la Inductancia a partir de la Reactancia Inductiva:

5.-	Ahora desconecte la fuente de tensión y  realice el análisis 				considerando inductancia no pura, considere la resistencia de la 			bobina. Calcule el ángulo de desfase.

3.3	Medida Indirecta de la Reactancia Capacitiva Pura

1.-	Armar el circuito de la figura 3, adjunto.

Fig. 3

2.-	Realizar para cada uno de los Capacitores las mediciones de tensión (V) e intensidad de corriente (A), para la primera (55V), segunda (110 V), tercera (165 V) y cuarta (220 V) salida del trasformador y registrarlos en una tabla.

3.-	En el circuito de la figura 3, la reactancia inductiva pura del circuito será:

4.-	Calcule la Capacitancia a partir de la reactancia Capacitiva:

  - Medida directa de la Resistencia de los Resistores

1.-	Desconecte de la fuente de tensión los resistores.

2.-	Configure el Multimetro en resistencia y mida cada uno de los resistores y 		regístrelos en una tabla.

3.-	Compare las mediciones indirectas y directas con los datos de placa de 			los resistores y calcule sus tolerancias.

  - Medida directa de la Capacitancia de los Capacitores

1.-	Desconecte de la fuente de tensión los Capacitores y descargüelos.

2.-	Configure el Multimetro en Capacitancia y mida cada uno de los 				Capacitores y regístrelos en una tabla.

3.-	Compare las mediciones indirectas y directas con los datos de placa de 			los Capacitores y calcule sus tolerancias.

  - Conexión serie de los resistores.

1.-	Desconecte la fuente de tensión.

2.-	Arme un circuito eléctrico con los resistores en serie.

3.-	Conecte a la tensión de 165 V AC.

4.-	Mida la Tensión (V), la corriente (A) y la tensión en cada una de las 	resistencias (VR1, VR2 y VR3).

5.-	Realice un análisis del circuito en serie: calcule la resistencia total, 	Máxima corriente, máxima tensión, potencia de cada resistencia y 	potencia total.

  - Conexión Paralelo de los resistores.

1.-	Desconecte la fuente de tensión.

2.-	Arme un circuito eléctrico con los resistores en paralelo.

3.-	Conecte a la tensión de 55V AC.

4.-	Mida la Tensión (V), la corriente (A), la corriente en cada rama (A1, A2 y 	A3), y la tensión en cada una de las resistencias (VR1, VR2 y VR3).

5.-	Realice un análisis del circuito en Paralelo: calcule la resistencia total, 	Máxima corriente, máxima tensión, potencia de cada resistencia y 	potencia total.

  - Conexión serie de los Inductores.

1.-	Desconecte la fuente de tensión.

2.-	Arme un circuito eléctrico con los Inductores en serie.

3.-	Conecte a la tensión de 220 V AC.

4.-	Mida la Tensión (V), la corriente (A) y la tensión en cada una de las 	bobinas (VL1, VL2 y VL3).

5.-	Realice un análisis del circuito en serie: calcule la reactancia total, 	Inductancia total, potencia de cada bobina y la potencia total.

  - Conexión Paralelo de los Inductores.

1.-	Desconecte la fuente de tensión.

2.-	Arme un circuito eléctrico con los Inductores en paralelo.

3.-	Conecte a la tensión de 220 V AC.

4.-	Mida la Tensión (V), la corriente (A), la corriente en cada rama (A1, A2 y 	A3), y la tensión en cada una de las bobinas (VL1, VL2 y VL3).

5.-	Realice un análisis del circuito en Paralelo: calcule la reactancia total, 	Inductancia total, potencia de cada bobina y la potencia total.

  - Conexión serie de los Capacitores.

1.-	Desconecte la fuente de tensión.

2.-	Arme un circuito eléctrico con los Capacitores en serie.

3.-	Conecte a la tensión de 220 V AC.

4.-	Mida la Tensión (V), la corriente (A) y la tensión en cada una de los 	capacitores (VC1, VC2 y VC3).

5.-	Realice un análisis del circuito en serie: calcule la reactancia total, 	Inductancia total, potencia de cada bobina y la potencia total.

  - Conexión Paralelo de los Inductores.

1.-	Desconecte la fuente de tensión.

2.-	Arme un circuito eléctrico con los Capacitores en paralelo.

3.-	Conecte a la tensión de 220 V AC.

4.-	Mida la Tensión (V), la corriente (A), la corriente en cada rama (A1, A2 y 	A3), y la tensión en cada una de los capacitores (VC1, VC2 y VC3).

5.-	Realice un análisis del circuito en Paralelo: calcule la reactancia total, 	Inductancia total, potencia de cada bobina y la potencia total.

IV.-	CUESTIONARIO

1.-	Hacer el fundamento teórico del experimento propuesto.

2.-	Graficar en papel milimetrado, las resistencias y reactancias de los circuitos del experimento, en el plano R-X.

3.-	Determinar la Inducción L y la Capacidad C de los elementos utilizados y compararlos con los teóricos.

4.-	Graficar en papel milimetrado los fasores de tensión y corriente de los   circuitos del experimento.

5.-	Determinar teóricamente y experimentalmente las resistencias, reactancias inductivas, capacitivas del experimento.

6.-	Dar las divergencias de los valores teóricos y  experimentales dando el error absoluto y relativo porcentual con respecto al valor teórico en  forma absoluta.

7-	¿Que discrepancias ha tenido en el experimento enumere las causas de las discrepancias?

8.-	Enumere Ud. las aplicaciones prácticas del método empleado en el experimento.

V.-	CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.-	Darlas en la forma más clara y ordenada posible.

2.-	Dar sus propias observaciones y conclusiones  en forma clara y concisa.

3.-	Dar 5 Conclusiones, las más importantes del experimento.

4.-	Las observaciones y conclusiones son de carácter personal.

5.-	Dar 5 recomendaciones.