Universidad Nacional del Santa				Departamento Académico

Facultad de Ingeniería	   	              	     	      de Energía y Física

E.A.P. Ingeniería en Energía

GUIA DE PRACTICA:		REACTANCIA INDUCTIVA, REACTANCIA CAPACITIVA  E 		IMPEDANCIA DE CIRCUITOS SERIE.

I.-	OBJETIVO

Analizar y verificar en forma experimental la relación entre la Tensión (V) y la Intensidad de Corriente (A), para determinar la resistencia (R), la reactancia inductiva (XL) la reactancia capacitiva (XC) e Impedancia (Z), en un circuito lineal de corriente alterna en serie R-L, R-C, y R-L-C, a partir de los datos tomados en laboratorio.

II.-	ELEMENTOS A UTILIZAR

- Un Trasformador de múltiple salida: 220 / 55-110-165-220 V AC 60 Hz, 500 VA.

- Un Multimetro digital.

- Una Pinza Amperimétrica.

- Tres Resistencias: 70 Ωx10W, 470Ωx10W y 510Ωx10W

- Tres Inductores: 1.25 Henrios 220V, 40W, 60Hz. c/u.

- Tres Capacitores: 1.2μF 430 VAC, 1.5μF 350 VAC y 2μF 350 VAC.

- Conectores varios

- Un destornillador.

III.-	PROCEDIMIENTO

Antes de conectar los instrumentos para hacer una medida, es necesario abrir el interruptor de la fuente y  conectar los  instrumentos teniendo cuidado que se encuentre en su rango máximo así este resulte demasiado alto, bajar al rango inmediato inferior y así sucesivamente hasta cumplir una medida con la mayor precisión posible.

3.1	Medida Indirecta de la Impedancia en circuito lineal R-L

1.-	Armar el circuito de la figura 1, adjunto.

Fig. 1

2.-	Calcule primero la máxima tensión de trabajo del resistor que va ha utilizar.

3.-	Realizar las mediciones de tensión (V), intensidad de corriente (A), (VR), (VL) y registrarlos en una tabla.

4.-	En el circuito de la figura 1, la Impedancia del circuito R-L será:

También

Además

El ángulo de la impedancia que representa el circuito será:

Calcule el factor de potencia.

Dibuje la función senoidal y de fasores de tensiones y corriente

3.2	Medida Indirecta de la Impedancia en circuito lineal R-C

1.-	Armar el circuito de la figura 2, adjunto.

Fig. 2

2.-	Calcule primero la máxima tensión de trabajo del resistor que va ha utilizar.

3.-	Realizar las mediciones de tensión (V), intensidad de corriente (A), (VR), (VC) y registrarlos en una tabla.

4.-	En el circuito de la figura 2, la Impedancia del circuito R-C será:

También

Además

El ángulo de la impedancia que representa el circuito será:

Calcule el factor de potencia.

Dibuje la función senoidal y de fasores de tensiones y corriente

3.3	Medida Indirecta de la Impedancia en circuito lineal R-L-C

1.-	Armar el circuito de la figura 3, adjunto.

Fig. 3

2.-	Calcule primero la máxima tensión de trabajo del resistor que va ha utilizar.

3.-	Realizar las mediciones de tensión (V), intensidad de corriente (A), (VR), (VL), (VC) y registrarlos en una tabla.

4.-	En el circuito de la figura 3, la Impedancia del circuito R-L-C será:

También

Además

El ángulo de la impedancia que representa el circuito serie R-L-C, será:

Calcule el factor de potencia.

Dibuje la función senoidal y de fasores de tensiones y corriente

IV.-	CUESTIONARIO

1.-	Hacer el fundamento teórico del experimento propuesto.

2.-	Graficar en papel milimetrado, las resistencias, reactancias e impedancias de los circuitos del experimento, en el plano R-X.

3.-	Determinar la Inducción L y la Capacidad C de los elementos utilizados y compararlos con los teóricos.

4.-	Graficar en papel milimetrado las funciones senoidales y fasores de tensión y corriente de los circuitos del experimento.

5.-	Determinar teóricamente y experimentalmente las resistencias, reactancias inductivas, capacitivas e impedancias de los casos.

6.-	Dar las divergencias de los valores teóricos y  experimentales dando el error absoluto y relativo porcentual con respecto al valor teórico en  forma absoluta.

7-	¿Que discrepancias ha tenido en el experimento enumere las causas de las discrepancias?

8.-	Enumere Ud. las aplicaciones prácticas del método empleado en el experimento.

V.-	OBSERVACIONES Y CONCUSIONES.-

1.-	Darlas en la forma más clara y ordenada posible.

2.-	Dar sus propias observaciones y conclusiones  en forma clara y concisa.

3.-	Dar 6 Conclusiones las más importantes del experimento.

4.-	Las observaciones y conclusiones son de carácter personal.