Universidad Nacional del Santa				Departamento Académico

Facultad de Ingeniería	   	              	     	      de Energía y Física

E.A.P. Ingeniería en Energía

PRACTICA DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Nº 4

MEDIDA DE LA RESISTENCIA, REACTANCIA INDUCTIVA, REACTANCIA CAPACITIVA  E IMPEDANCIA DE CIRCUITOS LINEALES EN CORRIENTE ALTERNA. Circuitos paralelos

I.-	OBJETIVO

Analizar y verificar en forma experimental la relación entre la Tensión (V) y la Intensidad de Corriente (I), para determinar la resistencia (R), la reactancia inductiva (XL) la reactancia capacitiva (XC) e Impedancia (Z), en un circuito lineal de corriente alterna,  para los casos de: elementos resistivos puros R, elementos inductivos puros L, elementos capacitivos puros C, además en circuitos combinados paralelos R-L, R-C, y R-L-C, a partir de los datos tomados en laboratorio.

II.-	ELEMENTOS A UTILIZAR

-	Un Trasformador de 220 / 55-110-165-220 V AC 60 Hz 500 VA, múltiple salida.

- 	Tres Voltimetros (Multimetros) digitales

- Una Pinza Amperimétrica

- Dos Resistencias de 490 Ohmios.

- Una Inductancia (transformador de 220 / 110 V AC- 60 Hz.) de 0,58 Henrios

- Un Capacitor de 2μF 350 V AC

- Conectores

III.-	PROCEDIMIENTO

Antes de conectar los instrumentos para hacer una medida, es necesario abrir el interruptor de la fuente y  conectar los  instrumentos teniendo cuidado que se encuentre en su rango máximo así este resulte demasiado alto, bajar al rango inmediato inferior y así sucesivamente hasta cumplir una medida con la mayor precisión posible.

3.1	Medida Indirecta de la Impedancia en circuito lineal paralelo R-L-C Puro.

1.-	Armar el circuito de la figura 1, adjunto.

Fig. 1

2.-	Realizar las mediciones de tensión (V) e intensidad de corriente (I) para la primera (55V), segunda (110 V), tercera (165 V) y cuarta (220 V) salida del trasformador y registrarlos en una tabla.

3.-	En el circuito de la figura 1, obtenemos:

- La resistencia

ó

- La reactancia inductiva

ó

- La reactancia Capacitiva

ó

- La impedancia del circuito

ó

3.2	Medida Indirecta de la Impedancia en circuito lineal paralelo R-L-C Combinado.

1.-	Armar el circuito de la figura 2, adjunto.

Fig. 2

2.-	Realizar las mediciones de tensión (V) e intensidad de corriente (I) para la primera (55V), segunda (110 V), tercera (165 V) y cuarta (220 V) salida del trasformador y registrarlos en una tabla.

3.-	En el circuito de la figura 2, obtenemos:

- La Impedancia Z1

ó

- La Impedancia Z2

ó

- La impedancia del circuito

ó

IV.-	CUESTIONARIO

1.-	Hacer el fundamento teórico del experimento propuesto.

2.-	Graficar en papel milimetrado, las resistencias, reactancias e impedancias de los circuitos del experimento, en el plano R-X.

3.-	Determinar la Inducción L y la Capacidad C de los elementos utilizados y compararlos con los teóricos.

4.-	Graficar en papel milimetrado los fasores de tensión y corriente de los   circuitos del experimento.

5.-	Determinar teóricamente y experimentalmente las resistencias, reactancias inductivas, capacitivas e impedancias de los casos.

6.-	Dar las divergencias de los valores teóricos y  experimentales dando el error absoluto y relativo porcentual con respecto al valor teórico en  forma absoluta.

7-	¿Que discrepancias ha tenido en el experimento enumere las causas de las discrepancias?

8.-	Enumere Ud. las aplicaciones prácticas del método empleado en el experimento.

V.-	OBSERVACIONES Y CONCUSIONES.-

1.-	Darlas en la forma más clara y ordenada posible.

2.-	Dar sus propias observaciones y conclusiones  en forma clara y concisa.

3.-	Dar 6 Conclusiones las más importantes del experimento.

4.-	Las observaciones y conclusiones son de carácter personal.

Los Profesores