# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

ESCUELA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

# TERMODINAMICA I

Semana N° 3

CONTENIDO:		Sistemas abiertos en estado estable: conservación de la masa y de la energía.

Procesos de estado y flujo estable

Procesos de estado y flujo uniforme.

# Sistemas Abiertos en Estado Estable

# Estado estable: significa que las condiciones de un sistema son constantes a través del tiempo. No puede haber acumulación de energía o de masa en la unidad de tiempo por el sistema. El flujo de masa total debe ser el mismo en todos los puntos o a lo largo de la trayectoria del flujo de fluido.

# Conservación de la masa

Consideremos el sistema que se muestra en el siguiente esquema:

En el tiempo  el sistema tiene una masa de , luego de un tiempo , ingresa al sistema δ, sale del sistema δ  y la masa del sistema cambia a . Aplicando un balance de materia al sistema se obtendría:

También el incremento de masa del sistema se puede expresar en términos de la densidad y del volumen del mismo, así:

La ecuación última se le conoce con el nombre de ecuación de continuidad.

# Conservación de la Energía

El balance de energía para un sistema cerrado en términos diferenciales es:, la cual expresada en términos de rapidez sería:

El símbolo  indica el calor que ingresa al sistema en el tiempo , el símbolo  indica el trabajo realizado por el sistema en el tiempo , en él se incluye el asociado al trabajo de eje, esfuerzos cortantes, desplazamientos de la superficie frontera del sistema, y efectos eléctricos y magnéticos.

Consideremos: = energía del sistema en el tiempo t

= energía del sistema después del tiempo

Entonces:

en donde  representa el flujo neto de energía que atraviesa las fronteras del sistema y se acumula en el sistema en el tiempo, como resultado del ingreso y salida de las masas .

La energía neta que ingresa al sistema como producto del ingreso de las masas  en el tiempo  es:

La expresión  representa la acumulación de energía interna del sistema en el tiempo.

Esta acumulación de energía también se puede expresar mediante la siguiente expresión:

El cambio de energía total del sistema será igual a:

Sea  el símbolo que incluye a las siguientes formas de trabajo: eléctrico, magnético, que cruzan la superficie frontera del sistema, el trabajo asociado con la expansión o contracción del volumen del sistema, trabajo debido a los esfuerzos cortantes en los límites del sistema y trabajo efectuado por la flecha que gira(trabajo de eje).

El trabajo asociado a  cuando atraviesan las fronteras del sistema es realizado por la fuerza normal (perpendicular al área) con la que actúan ellas. Esta fuerza normal es el producto normal de tensión -  y el área , así podemos escribir

El trabajo total de flujo realizado por el sistema en el tiempo es:.

Para toda la superficie del sistema el trabajo total de flujo se puede escribir en términos del promedio del flujo

Remplazando adecuadamente, en la ecuación anterior, se puede escribir:

(Trabajo de eje): Trabajo realizado por o sobre el fluido al pasar por una pieza de equipo trasmitido por un eje que sobresale de dicho equipo y que tiene un movimiento de rotación o de vaivén.

representa el trabajo que se intercambia entre el sistema y los alrededores mediante el eje.

En muchas aplicaciones termodinámicas los términos de energía cinética y potencial son pequeños y pueden despreciar quedando la expresión así:

En procesos de flujo la propiedad termodinámica más importante es la entalpía antes que la energía interna.

Procesos de estado estable y flujo estable

Las suposiciones para el estado estable y flujo estable son:

- El sistema no se mueve con respecto a cualquier sistema de coordenadas

- La intensidad del flujo de masa y el estado de esta masa en cada elemento de área de la superficie del sistema no varían con respecto al tiempo. La rapidez del flujo que entra al sistema es igual a la rapidez del flujo que sale del sistema.

- El estado de la masa en cada punto dentro del sistema no cambia con el tiempo y la masa permanece constante.

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, la ecuación de la primera Ley de la Termodinámica para este estado será:

De la ecuación de continuidad, es decir: . Suponiendo que intensidad de flujo de masa es uniforme y el estado termodinámico uniforme sobre todas las áreas del sistema por donde ingresa y sale masa, la ecuación de flujo de energía se puede escribir así:

- La rapidez con la que el calor y el trabajo atraviesan la superficie del sistema permanecen constantes.

Ejemplo:

El flujo de masa a una turbina de vapor es de 4536 kgm/hr (10000 lbm/hr), y la transmisión de calor de la turbina es 7560 kcal/hr (30000 Btu/hr). Se conocen los datos siguientes del vapor que entra y sale de la turbina:

| Variables | Condiciones de entrada | Condiciones de entrada |
| --- | --- | --- |
| Presión | 21 kgf/cm2(300 lbf/in2) | 1.05 kgf/cm2(15 lbf/in2) |
| Temperatura | 372°C (700°F) |  |
| Calidad |  | 100% |
| Velocidad | 61 m/s (200 ft/s) | 183 m/s (600 ft/s) |
| Elevación sobre el plano de referencia. | 4.88 m (16 ft) | 3.05 m (10 ft) |

Determinar la potencia de salida de la turbina.

Solución

De los datos del problema el proceso corresponde a estado y flujo en estado estable, debido a que el flujo entra por un solo punto y sale también por un solo punto. La ecuación a utilizar es:

luego: -7560 + 3447000-2918000 = 521440 kcal/hr

Procesos de estado y flujo uniforme

Las suposiciones que sustentan este estado son:

- El volumen del sistema permanece constante con relación a cualquier sistema de coordenadas.

- El estado de la masa que cruza la superficie del sistema es constante con el tiempo y uniforme sobre las áreas de la superficie donde ocurre el flujo.

- El estado de la masa dentro del sistema podrá cambiar con el tiempo, pero en cualquier instante el estado es uniforme

La ecuación de continuidad puede escribir así: .

Calculando la masa acumulada por el sistema en un tiempo t, sería:

La masa que ingresa al sistema en el tiempo t es:

La masa que sale del sistema en el tiempo t es:

Luego para este proceso se puede escribir:

Con los supuestos anteriores la ecuación para determinar la acumulación de masa por el sistema puede ser escrita así:

Con los supuestos anteriores la ecuación para determinar el flujo neto acumulado por el sistema puede ser escrita así:

Luego la primera ley de la Termodinámica para el proceso de estado uniforme y flujo uniforme es:

o también así:

Ejemplo:

En un tubo fluye vapor de 200 lbf/in2 y 600°F, y un tanque previamente evacuado, se conecta mediante una válvula. Luego, se abre la válvula hasta que la presión dentro de él es de 200 lbf/in2 y entonces se cierra la válvula. El proceso que tiene lugar es adiabático y son despreciables la energía cinética y potencial. Determine la temperatura final del vapor.

Asumiendo que el fluido dentro del tanque y en el tubo se comporta en estado y flujo uniforme, luego para el sistema se puede escribir la ecuación:

De los datos del problema se estable que:, y asumiendo que los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, la ecuación anterior queda: . Así mismo: , en conclusión: , de los datos de las tablas de vapor se obtiene: . Con los datos de la presión y la entalpía el estado final del sistema queda determinado. La temperatura que corresponde a una presión de 200 lbf/in2 y a una energía interna de 1322.1 Btu/lbm, es de 885°F.