UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°1

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 2 bar y temperatura 26°C; luego se comprime a 6 bar y 26°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,031 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°2

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 3 bar y temperatura 27°C; luego se comprime a 7 bar y 27°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 8.17 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,51 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°3

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 4 bar y temperatura 28°C; luego se comprime a 8 bar y 28°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 9.98 kg m de agua a 155,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,031 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,538 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°4

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 5 bar y temperatura 29°C; luego se comprime a 9 bar y 29°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- Enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 14.97 kg m de agua a 15,56° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,031 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 1,501 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°5

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 6 bar y temperatura 30°C; luego se comprime a 10 bar y 30°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 15,56° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,031 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°6

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 8 bar y temperatura 35°C; luego se comprime a 5 bar y 25°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°7

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 10 bar y temperatura 40°C; luego se comprime a 8 bar y 20°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°8

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 15 bar y temperatura 40°C; luego se comprime a 12 bar y 25°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 20° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°9

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 22 bar y temperatura 50°C; luego se comprime a 15 bar y 30°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.625 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°10

ITEM N°1. 	Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 25 bar y temperatura 20°C; luego se comprime a 15 bar y 30°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N°2. 	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 21.1126° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.625 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,708 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro.						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama T-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°11

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 3 bar y temperatura 27°C; luego se comprime a 7 bar y 27°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 18.89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°12

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 4 bar y temperatura 28°C; luego se comprime a 8 bar y 28°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 8.17 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,51 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°13

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 5 bar y temperatura 29°C; luego se comprime a 9 bar y 29°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 9.98 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,538 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°14

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 6 bar y temperatura 30°C; luego se comprime a 10 bar y 30°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 14.97 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 1.501 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°15

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 7 bar y temperatura 31°C; luego se comprime a 11 bar y 31°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°16

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 8  bar y temperatura 32°C; luego se comprime a 12 bar y 32°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°17

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 9 bar y temperatura 33°C; luego se comprime a 13 bar y 33°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°18

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 10 bar y temperatura 34°C; luego se comprime a 14 bar y 34°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°19

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 11 bar y temperatura 35°C; luego se comprime a 15 bar y 35°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°20

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 12 bar y temperatura 36°C; luego se comprime a 16 bar y 36°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 18,89° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,3825 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,708 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°21

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 4 bar y temperatura 30°C; luego se comprime a 8 bar y 30°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°22

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 4.5 bar y temperatura 30.5°C; luego se comprime a 8.5 bar y 30.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 8.17 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,51 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°23

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 5 bar y temperatura 31°C; luego se comprime a 9 bar y 31°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 9.98 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de,6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,538 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°24

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 5.5 bar y temperatura 31.5°C; luego se comprime a 9.5 bar y 31.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 14.97 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 1.501 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°25

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 6 bar y temperatura 32°C; luego se comprime a 10 bar y 32°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°26

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 6.5 bar y temperatura 32.5°C; luego se comprime a 10.5 bar y 32.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°27

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 7 bar y temperatura 33°C; luego se comprime a 11 bar y 33°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°28

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 7.5 bar y temperatura 33.5°C; luego se comprime a 11.5 bar y 33.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°29

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 8 bar y temperatura 34°C; luego se comprime a 12 bar y 34°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°30

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 8.5 bar y temperatura 34.5°C; luego se comprime a 12.5 bar y 34.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 21.112° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 6.328 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,708 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°31

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 18 bar y temperatura 42°C; luego se comprime a 22 bar y 42°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 43.334° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°32

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 17.5 bar y temperatura 41.5°C; luego se comprime a 21.5 bar y 41.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 8.17 kg m de agua a 43.334° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,51 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°33

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 17 bar y temperatura 41°C; luego se comprime a 21 bar y 41°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 9.98 kg m de agua a 43.3346° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,538 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°34

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 16.5 bar y temperatura 40.5°C; luego se comprime a 20.5 bar y 40.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 14.97 kg m de agua a 43.3346° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 1.501 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°35

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 16 bar y temperatura 40°C; luego se comprime a 20 bar y 40°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 43.334° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°36

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 15.5 bar y temperatura 39.5°C; luego se comprime a 19.5 bar y 39.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 43.334° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°37

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 15 bar y temperatura 39°C; luego se comprime a 19 bar y 39°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 2.72 kg m de agua a 43.334° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°38

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 14.5 bar y temperatura 38.5°C; luego se comprime a 18.5 bar y 38.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 43.334° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°39

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 14 bar y temperatura 38°C; luego se comprime a 18 bar y 38°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 43.3346° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,567 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°40

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (4/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 14.5 bar y temperatura 38.5°C; luego se comprime a 18.5 bar y 38.5°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 3.63 kg m de agua a 43.334° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 5.977 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,708 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°41

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 11 bar y temperatura 35°C; luego se comprime a 15 bar y 35°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°42

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 10.4 bar y temperatura 34.4°C; luego se comprime a 14.4 bar y 34.4°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°43

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 9.8 bar y temperatura 33.8°C; luego se comprime a 13.8 bar y 33.8°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°44

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 9.2 bar y temperatura 33.2°C; luego se comprime a 13.2 bar y 33.2°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°45

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 8.6 bar y temperatura 32.6°C; luego se comprime a 12.6 bar y 32.6°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°46

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 8 bar y temperatura 32°C; luego se comprime a 12 bar y 32°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°47

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 7.4 bar y temperatura 31.4°C; luego se comprime a 11.4 bar y 31.4°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°48

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 6.8 bar y temperatura 30.8°C; luego se comprime a 10.8 bar y 30.8°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°49

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 6.2 bar y temperatura 30.2°C; luego se comprime a 10.2 bar y 30.2°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela de Ingeniería Agroindustrial

Examen de Unidad I – Termodinámica I

Fecha: 23.5.2012 - hora: 07.00 - 09.00 horas

PRUEBA N°50

ITEM N° 1. Considérese el aire como gas ideal, con  Cv = (5/2)R. Las  condiciones  del   aire son: presión 6.7 bar y temperatura 30.7°C; luego se comprime a 10.7 bar y 30.7°C por procesos diferentes; ambos son reversibles mecánicamente. Calcúlese Q, W, (U y (H., por cada una de las siguientes trayectorias:

- enfriamiento a presión constante, seguido de calentamiento a volumen constante.	4 puntos

- Calentamiento a volumen constante, seguido de enfriamiento a presión constante.	4 puntos

- Trace las trayectorias en un solo diagrama PV					4 puntos

ITEM N° 2.	Un cilindro que contiene 4.54 kg m de agua a 15,6° C, se encuentra tapado con un émbolo sin fricción, el cual ejerce una presión de 7,05 kgf/cm2. Se transmite calor al agua lentamente, hasta que el émbolo llega al tope; el volumen dentro del cilindro es entonces de 0,482 m3. Después se añade más calor al agua hasta que se convierte en  vapor saturado.

- Encuentre la presión final en el cilindro						2 puntos

- La transmisión de calor.								2 puntos

- El trabajo efectuado durante el proceso, y						2 puntos

- Muestre el proceso en un diagrama P-V						2 puntos

Puntaje: 5 puntos

Nota: debe indicar: sistema, cambio, respuesta en unidades S.I.

# Text boxes

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q

Agua

Q