SOLUCION ITEM Nº1

Sistema abierto: masa de agua en el cilindro

Fluido de trabajo: agua

Cambio: adiabático (cilindro bien aislado) a presión constante

Cambio adiabático:

No hay trabajo de eje:

No hay flujo de salida:

Como no se dispone de datos sobre la posible variación de la energía cinética y potencial de la corriente de entrada, se considera como cero, asi la ecuación general nos queda:

Eliminando la diferencial de tiempo

Integramos la ecuación y asumimos que la entalpía de entrada es constante, luego tenemos:

Por el enunciado del problema:

Reordenando la ecuación penúltima:

Evaluación de valores de las variables:

- Al inicio el sistema esta compuesto de agua líquida y vapor y por tanto es necesario conocer el valor de una sola variable intensiva como lo da el problema: Pi = 248 psia

De las tablas de vapor saturado para una presión de Pi = 248 psia, se tiene:

Por datos del problema:

Por tanto:

Interpolando adecuadamente

Respuesta: la temperatura de la corriente de entrada es: 428ºF

SOLUCION ITEM Nª2

- a) a volumen constante: W = 0; , por tanto Q = (U;

b) a temperatura constante: ; ; W = Q y