#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

#### ESCUELA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

# TERMODINAMICA I

### Semana N° 10

CONTENIDO:		Propiedades termodinámicas de los fluidos

Relaciones entre las propiedades termodinámicas

Propiedades residuales

Energía residual de Gibbs.

Propiedades termodinámicas

Relaciones entre las propiedades para una fase homogénea de composición constante.

Para un sistema cerrado de n moles:

Para un proceso reversible:

Las propiedades termodinámicas primarias son: P, V, T, U y S

Por definición:

H = U + PV              A = U – TS                  G = H – TS

Resumiendo para un sistema con n = 1 moles:

Relaciones entre las propiedades termodinámicas

Aplicando el criterio de exactitud de las expresiones algebraicas se obtiene otro conjunto de ecuaciones.

; ;  ;

Por  aplicación de las ecuaciones anteriores:

; ; ;

;

;

para el caso de un sistema que es un gas ideal:

luego:

si el sistema es un fluido incompresible es conveniente remplazar:

; ; ;

β : es el coeficiente de expansión volumétrica.

: Coeficiente de compresibilidad isotérmica.

Para un líquido lejos del punto critico tanto el volumen como β y son pequeños y el efecto de la presión sobre la entropía y la energía interna es pequeño.

dH = CpdT + V(1- βT)dT                dS = Cp(dT/T) - βVdP

propiedades residuales:

Para la función:     G = G(P,T)      dG = VdP – SdT

Se puede escribir:

además se puede escribir

La energía residual de Gibbs

Se define como:       GR = G – Ggi

En donde: G es el valor real y Ggi es el valor ideal de la energía  de Gibbs a una misma presión y temperatura.

VR = V – Vgi = V – (RT/P)

Si usamos el factor de compresibilidad para determinar el volumen real

En general se puede escribir:  MR = M - Mgi

En donde M, es el valor molar de una propiedad extensiva como V, U, H, S o G.

Para un gas ideal se puede escribir:

Para un gas real se puede escribir:

Restando:

de donde se puede escribir:

;

a T = constante:

integrando desde P = 0 hasta una presión P.

diferenciando la ecuación anterior con respecto a T se tiene:

(T = constante)

Así mismo:

(T = constante)

Para encontrar el valor real se usa las expresiones: H = Hgi + HR;      S = Sgi + SR

Hgi  e Sgi  se obtiene por integración para un gas ideal desde las condiciones de referencia:

T0  y  P0  hasta T y P luego: